Rádi bychom návrh ideálního řešení pro zateplení domu, tedy s ohledem na rosný bod atp, aby dům po zateplení netpěl plísněmi, ale zateplení současně zvýšilo obytný komfort a snížilo náklady na vytápění. Fasádu bychom rádi jednoduchou (bez struktury), nicméně cca na 20-25% bychom rádi na fasádu dali ozdobný obklad imitace antracitového kamene (v místech obkladu by tomu mělo být zateplení přizpůsobeno).
Předpokládáme, že k vyhotovení konkrétní cenové nabídky je zapotřebí osobní návštěva odborníka na zateplování rodinných domů, pro sjednání termínu je níže uveden kontakt. Případně pokud je potřeba doplnit informace, pokusíme se je doplnit na dálku.
Parametry domu jsou tyto:
- dům je cca 20 let starý bungalov, přízemní domek s valbovou střechou, tedy jde o zateplení jednoho přízemního patra
- zdivo domu je ytong 30cm, navrch je Lignopor 50 mm vápencocementová štuková omítka
- podlaha zateplena tvrzeným Orsilem 40 mm
- dům je nepodsklepený
- strop zateplen Orsilem 100 mm
- krov klasický dřevěný valbový, keramické střešní tašky, uvnitř sádrokartonové podhledy
- okna dřevěná odpovídající stáří domu, dvouvrstvá (uvnitř žaluzie)
- cirkulace vzduchu neřešena
- v energetickém štítku je hodnota pro obálku budovy uvedena jako D (0,33)
- částečný obklad tohoto typu: https://www.signal-nabytek.cz/cs/betonovy-obklad-vivien-black?utm_source=biano.cz&utm_medium=cpc&utm_content=50789875&utm_campaign=biano%2Bobklady&utm_term=11e97b2d-0217-93ec-bfad-0cc47adc5259
https://www.flexibilniobklady-jihlava.cz/eshop/produkt/betonovyobkladstegumexicanagraphite?gclid=Cj0KCQjwoInnBRDDARIsANBVyASmSaLr5I0EwWDIU0tgj9v5PTq3kk4DjGSl12w10520MS3aWKY6xzMaAlU1EALw_wcB