Poptávám montáž vyrobených, hotových dílů oplocení a) Brána otevírací, dvoukřídlá, délka cca 3000 mm 1 ks b) Branka otevírací, jedno křídlo, cca 1000 mm 1 ks c) Plotová výplň ,délka cca 2500 mm 3 ks d) Brána posuvná, délka cca 4500 mm 1 ks Stavební připravenost: Plotová zídka, betonová, ze ztraceného bednění s obložením umělým kamenem-pásky - hotová. Betonový základ pro posuvnou bránu, dle připravené dokumentace, cca 400 mm široký, hloubka cca 800 mm, délka 9000 mm - hotový , včetně dovedené el. instalace 230V v chráničce. Informace k montáži jednotlivých dílů ad) a ) Otevírací brána, dvě křídla, seřiditelné panty, všechny komponenty k montáži jsou připraveny. Montáž pantů na ocelové hmoždinky do betonových sloupků ze ztraceného bednění. Je nutné připravit podklad odstraněním části obložení umělého kamene ad) b) Branka stejný postup montáže jako otevírací brána, kabeláž k el. otevírání zámku je součástí betonového sloupku ad) c) Plotové výplně, montáž na ocelové kotvy cca 150 mm dlouhé, pomocí chemické kotvy. Každá výplň visí na 4 ks kotvy. Montážní kotvy a chemická jsou připraveny ad) d) Posuvná brána, všechny díly k montáži jsou připraveny. Je nutné provést montáž kolejnice pro posun brány, el. pohon, středící a dorazové díly. Pro díly, které jsou montovány na zídku obloženou umělým kamenem je nutné podklad upravit.