Specifikace:
- izolace sousedního domů, eskurdový polystyrén, nopová folie a geotextilie,v průměru 1,8 x 1,2 m
- opěrná zídka - výkop rýhy v hloubce 0,60 cm v šíři 0,40 cm, včetně přesunu vykopané hlíny, hlína je tvrdá - pískovec, celkem cca 18 m
- betonový základ v délce 18 m, beton v síle b20, hloubce 0,60 cm, šíří 0,40 cm počítám i s tím, že přesun betonu bude na kolečkách v betonu už budou napíchané roxory
- vyzdění ztraceného bednění v síle 25 cm, výška 1 m a v délce 18 m, včetně betonu ztraceného bednění roxoru a přesunu materiálu určené místo cca 40 m
- zhotovený betonového schodiště s opěrnýma zídkami ze ztraceného bednění včetně zemních prací celkem cca 8 - 10 schodů
- izolace zadní strany opěrné zídky v délce 18 m a výšce 1 m, nopová folie, odvodňovací kanálky zasyp vzadu štěrkem frakce 16/32 drenážní trubka obalená geotextilií s materiálem a přesunem materiálu