Spefikiace:
- nutno dodržet odvětrání střechy pomocí větracích pásů v místě okapového systému i hřebene a za pomocí větracích tašek
- k obsluze komínu bude aplikována střešní lávka ve variantě s nášlapovou taškou a výlezem z půdního prostoru formou střešního výstupního okna KM BETA
- ve střešní rovině dojde k využití min. 5-6 větracích tašek dle typu určení (odvětrání digestoře, odvětrání kanalizace, anténní taška, střešní vazníky jsou osazeny po osové vzdálenosti max. 1,200 m přímo na ŽB věnce)
- střešní konstrukce je zavětrována
- přesah střechy přes vnější líc obvodových stěn je řešen přesahem horního a dolního pásu vazníku, tzn. římsa v prodloužení střešní roviny
- vazníkové konstrukce jsou dimenzovány na normové zatížení:
a) horní pas: sníh = sněhová oblast - střešní plášť (tašky, latění)
b) dolní pas: - podhled (SDK podhled a tep. izolace, záklop podlahy, užitné zatížení)