Postup provedení překladu nad novým otvorem podle statika:
provést jednostrannou drážku na hloubku potřebnou k uložení jednoho ocelového
nosníku, maximálně však na polovinu tloušťky stěny s přetažením drážky na
projektované uložení překladu. Vybetonování podkladního betonu C16/20 v min. tl.
50 mm v místě uložení, popř. osazení ocelové roznášecí desky z P10. Délka
uložení překladu je min. 200 mm.
po vyzrání podkladního betonu osazení ocelového nosníku IPE 140. Aktivace
řádným vyklínováním mezery nad nosníkem dubovými klíny a vyplnění mezery
cementovou maltou
po řádném zatvrdnutí malty se postup zopakuje z druhé strany stěny
po plné aktivaci překladu je možné demontovat nosné zdivo v rozsahu otvoru
vybouráním. Finální zajištění překladu se provede konstrukčním navařením pásků
z PLO 50x5 á 0,3 m na spodní pásnici a vyplněním prostoru mezi nosníky.
začištění otvoru se pak předpokládá běžným zednickým způsobem.