1/ celková délka přípojky cca 4,5 m
2/ zajištění vytyčení vedení dotčených sítí - Grid, Cetin, SVK UH (dle domluvy)
3/ rozřezáni asfaltového povrchu silnice
4/ ručni výkop pro zřízení vodovodní přípojky od hlavního vodovodního řadu v souladu s ochranným pásmem vedení zemního plynu a telekomunikace
5/ v prostoru stávající garáže rozbití betonového potěru
6/ vyhloubení jámy pro usazení vodoměmé šachty o průměru 120 cm
7/ dodávka, usazení a obetonování plastové vodoměrné šachty válcové-výrobce Plastmont Bureš, Staré město
8/ provedení výkopu do nezámrazové hloubky 150 cm pro uložení potrubí od jímky do domu v délce cca 10 m
9/ po montáži přípojky pracovníky SVK zajistit následnou kontrolu plynovodu firmou Grid, po sepsání protokolu zajistit zasypáni výkopu dle norem
10/ práce v souladu s projektovou dokumentací.
11/ kompletní zodpovědnost za případné škody (vedení rozvodů v silnici).