Jedná se o vybudování přírodního biotopu na mém pozemku.
Nejhlubší část vodního biotopu dosahuje hloubky 2,5 m pod přilehlý terén.
Břehy okolo vodní plochy mírně sestupují do hloubky 0,55 m, čímž
je vytvořena čistící část. Čistící část je tvořena praným kačírkem o mocnosti
0,2 m, který je osázen 250 kusy domácích bahenních rostlin. Předpokladem
je použití asi 10 druhů, mimo jiné například orobinec, kosatec, blatouch,
ostřice, rákos nebo kyprej vrbice. Celková vodní plocha činí přibližně 110 m².
Nepropustnost vodního biotopu na pískovém loži zajišťuje 2mm silná PVC
fólie s UV stabilizátorem v celém těle fólie.
Případný odpar vodní plochy bude doplňován z dešťových svodů.
Jedná se o přírodní biotop bezodtokový, bez použití elektrické energie,
čerpadel nebo filtrů. Voda nebude nijak chemicky upravována. Vlivem
použitých rostlin bude přirozená rovnováha fungovat samočinně. Přírodní
vodní biotop zajišťuje zdravé vodní prostředí i zdravé životní prostředí
přilehlé zahrady. Vzniklý přírodní biotop a jeho blízké okolí vytváří vhodné
prostředí pro vznik nových živočichů.
Před započetím výkopových prací bude sejmuta ornice o mocnosti
150 - 200 mm. Ornice bude uložena na pozemku stavebníka k pozdějšímu
využití. Bude skladována odděleně od ostatní vykopané zeminy